## Slide 1
Wykorzystanie danych licznikowych do rozliczeń w lokalnych społecznościach energetycznych
dr Krzysztof Heller
Wydział Informatyki AGH

## Slide 2
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Rozliczenia spółdzielni energetycznych
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm. (tr. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847, 1881.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych Dz. U. z 2022 poz. 703
Rozporządzenie określa zasady rozliczania SE przez OSD (nie określa zasad wewnętrznych)
Obowiązek przekazywania danych godzinowych przez OSD – art. 38c ust 5 Ustawy - od 1.07.2025r.
OSD udostępnia historyczne dobowo-godzinowe dane pomiarowe za okres ostatnich pełnych 12 miesięcy od złożenia wniosku

## Slide 3
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Model biznesowy
Spółdzielca 1
Spółdzielca 2
Spółdzielca 3
Spółdzielca 4
Spółdzielca 5
OSD
Spółdzielnia energetyczna

## Slide 4
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Fizyczne połączenia
Licznik rejestruje EE wprowadzoną lub pobraną
Przepływ EE jest między danym PPE a OSD, nadwyżka nie jest przekazywana bezpośrednio pomiędzy PPE/członkami spółdzielni

## Slide 5
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Przykładowe dane od operatora
Numer PPE | data | godzina | strefa | Pobrana | Oddana
1249850124810480 | 12.11.2023 | 1 | 1 | 0,257 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 2 | 1 | 0,256 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 3 | 1 | 0,256 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 4 | 1 | 0,256 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 5 | 1 | 0,254 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 6 | 1 | 0,253 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 7 | 1 | 0,235 | 0,000
1249850124810480 | 12.11.2023 | 8 | 1 | 0,120 | 0,001
1249850124810480 | 12.11.2023 | 9 | 1 | 0,000 | 0,401

## Slide 6
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Rozliczenia EE dla spółdzielni energetycznej
Bilans dla spółdzielni energetycznej (godzinowy)
gdzie:
- ilość EE sumarycznie zbilansowanej w godzinie t dla k-tego członka spółdzielni
> 0 – EE pobrana z sieci dystrybucyjnej
< 0 – EE oddana do sieci dystrybucyjnej
  A) <0 dla miesiąca (energia oddana do magazynu wirtualnego MW)
  B) >0 dla miesiąca (energia pobrana z MW)
  C) >0 dla miesiąca (energia pobrana z MW i dodatkowo zakupiona)

## Slide 7
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Rozliczenia EE dla spółdzielni energetycznej
= w * 0,6) +
gdzie:
- ilość EE rozliczona w danym okresie rozliczeniowym (podstawa naliczenia opłaty)
– suma EE zbilansowanej z > 0 (energia pobrana)
– suma EE zbilansowanej z < 0 (energia wprowadzona)
– rozliczenie EE z poprzednich okresów rozliczeniowych dla których wartość rozliczenia < 0 (energia wprowadzona w poprzednich okresach)

## Slide 8
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Schemat rozliczenia z rozporządzenia
Rozporządzenie mówi:
„W przypadku gdy rozliczenie ilości EE >0, ilość tej EE rozdziela się proporcjonalnie pomiędzy poszczególnych wytwórców i odbiorców SE” dla których > 0
Ale nie mówi co to znaczy proporcjonalne.
W pierwszej kolejności rozlicza się energię elektryczną z najstarszą datą wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej
Taryfy wielostrefowe – rozliczenie energii
  w pierwszej kolejności energia oddana z energią pobraną w tej samej strefie czasowej
  nadwyżki w kolejności od strefy czasowej z najwyższym poziomem składnika zmiennego

## Slide 9
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Rozliczenie magazynu wirtualnego
Najpierw rozliczamy najstarszą energię.
Nie ma danych od kogo ta energia pochodzi, ale jest zapis historyczny kto ile „włożył” do magazynu.
Implementacja algorytmu rozliczeń musi być zgodna z rozporządzeniem, ale szczegółowy sposób obliczeń może zależeć od operatora.

## Slide 10
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Przypadek A -<0
Jedna strefa taryfowa
Członek spółdzielni | EE (nadwyżka) | Podział w magazynie
S1 | + 10 | 4,12
S2 | - 4 | 
S3 | + 2 | 0,82
S4 | + 5 | 2,06
S5 | - 6 | 
Spółdzielnia | + 7 | 7,00
 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
S1 |  |  |  |  |  | 
S2 | - 4 | 2,35 |  | 0,47 |  | 1,18
S3 |  |  |  |  |  | 
S4 |  |  |  |  |  | 
S5 | - 6 | 3,53 |  | 0,71 |  | 1,76
 |  | 60%
S1 | 4,12 | 2,47
S2 |  | 
S3 | 0,82 | 0,49
S4 | 2,06 | 1,24
S5 |  | 
Mag | 7,00 | 4,20

## Slide 11
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Przypadek B -> 0; energia z magazynu
Jedna strefa taryfowa
Członek spółdzielni | EE (deficyt) | Podział w magazynie
S1 | + 6 | 
S2 | - 4 | 
S3 | - 1 | 
S4 | + 3 | 
S5 | - 6 | 
Spółdzielnia | - 2 | 
-2 z magazynu
 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
S1 |  |  |  |  |  | 
S2 | - 4 | 2,18 + 0,45 |  | 0,06 | 1,09 + 0,22 | 
S3 | - 1 | 0,55 |  | 0,18 | 0,27 | 
S4 |  |  |  |  |  | 
S5 | - 6 | 3,27+ 0,67 |  | 0,08 | 1,64 + 0,34 | 
 | Pocz. | Pobór | Zostaje
S1 | 2,47 | 1,12 | 1,35
S2 |  |  | 
S3 | 0,49 | 0,32 | 0,17
S4 | 1,24 | 0,56 | 0,68
S5 |  |  | 
Mag | 4,20 | 2,00 | 2,20

## Slide 12
 | Pocz. | Pobór | Zostaje
S1 | 2,47 | 2,47 | 
S2 |  |  | 
S3 | 0,49 | 0,49 | 
S4 | 1,24 | 1,24 | 
S5 |  |  | 
Mag | 4,20 | 0 | 
 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Zakup
S1 |  |  |  |  |  |  | 
S2 | - 4 | 1,45 + 0,90 |  | 0,18 | 0,36 + 0,45 |  | 0,65
S3 | - 2 | 0,73 + 0,45 |  | 0,09 | 0,18 + 0,23 |  | 0,33
S4 |  |  |  |  |  |  | 
S5 | - 5 | 1,82 + 1,12 |  | 0,22 | 0,45 + 0,56 |  | 0,82
Dodaj krótkie wyjaśnienie.
Przypadek C -> 0; energia zakupiona
Jedna strefa taryfowa
Członek spółdzielni | EE (deficyt) | Podział w magazynie
S1 | + 4 | 
S2 | - 4 | 
S3 | - 2 | 
S4 | + 1 | 
S5 | - 5 | 
Spółdzielnia | - 6 | 
- 4,2 z magazynu
-1,80
Zakup

## Slide 13
Wnioski
Dane przekazywane przez OSD muszą być weryfikowane.
Dane te mogą służyć do miesięcznego rozliczenia, jednak nie są wystarczające do efektywnego bieżącego zarządzania.
Do optymalizacji wykorzystania własnych źródeł potrzebny jest szereg danych, zarówno z wnętrza własnej sieci jak i pochodzących z otoczenia.
Efekt ekonomiczny można uzyskać maksymalizując autokonsumpcję i uwzględniając bieżące: podaż/popyt na energię.

## Slide 16
Dziękuję!
Czas na pytania?

## Slide 17
Elementy graficzne
Pamiętaj, aby usunąć lub ukryć tę stronę, zanim wyświetlisz prezentację.