## Slide 1: Omówienie założeń modelowych i scenariuszowych zgodnych z aktualnymi kierunkami polityki ekologicznej
Janusz Zyśk

## Slide 2: Plan
Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu
Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

## Slide 3
Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu

## Slide 4: Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu
Opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Wymagane przez rozporządzenia i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Składane do Komisji Europejskiej
5 filarów: (i) bezpieczeństwa energetycznego,(ii) wewnętrznego rynku energii,
(iii) efektywności energetycznej, (iv) redukcji emisyjności, (v) badań naukowych, innowacji i konkurencyjności.
Modelowanie, założenia do modelu opracowała Agencja Rynku Energii
Model MESSAGE-PL
Scenariusze do 2040 roku
Szacunki nie mają charakteru celu

## Slide 5: Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu
Scenariusz Bazowy . Scenariusz transformacji w ścieżce zbliżonej do „biznes jak zwykle. (WEM – with existing measures)
Scenariusz Ambitny. Scenariusz aktywnej transformacji (WAM – with additional measures)
Scenariusze opracowane dla:
  Energia
  Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów
  Rolnictwo
  Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo
  Odpady

## Slide 6: Scenariusz Bazowy. WEM
Scenariusz Bazowy . Scenariusz transformacji w ścieżce zbliżonej do „biznes jak zwykle. (WEM – with existing measures)
prognozy opierają się na założeniu zbliżonego do aktualnego tempa rozwoju technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.

## Slide 7: Scenariusz Ambitny. WAM
Scenariusz Ambitny. Scenariusz aktywnej transformacji (WAM – with additional measures)
Dąży do realizacji założeń i celów Fit for 55
Przewiduje wdrażanie nowych instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej w stosunku do dotychczasowych rozwiązań, celem przyspieszenia rozwoju i konkurencyjności oraz dążenia do neutralności klimatycznej.
Mimo tego, że scenariusz WAM wskazuje szerszy wachlarz rozwiązań i działań inwestycyjnych, Polska osiąga w nim tylko część wskaźników i celów zawartych w pakiecie Fit for 55

## Slide 8: Inne założenia dla obu scenariuszy
w sektorze energetycznym – technicznie możliwe tempo odstawień źródeł węglowych, tak aby przyrostowi mocy zeroemisyjnych towarzyszył adekwatny poziom mocy dyspozycyjnych gwarantujących pewność i stabilność dostaw energii (wystarczalność mocy);
w przemyśle – ocena tempa i głębokości zmian, które mogą zajść w przedsiębiorstwach – mając na względzie nakłady, techniczną możliwość zmiany urządzeń i procesów oraz dostępność nowych technologii,
wpływ na rynek pracy – tak aby wygenerowane w ramach transformacji miejsca pracy powinny być trwałe,
wpływ na rozwój gospodarczy – zmiany nie powinny ograniczać rozwoju gospodarczego Polski, wręcz przeciwnie – ma sprzyjać rozwojowi i poprawie konkurencyjności na arenie europejskiej i globalnej.

## Slide 9: Dane wejściowe dla obu scenariuszy
 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Cena za 1 uprawnienia | 0 | 14 | 9 | 25 | 90 | 100 | 120 | 250
Ceny uprawnień do emisji GHG w systemie EU ETS [EUR’2020/tCO2eq]

## Slide 10: Scenariusz Bazowy. WEM
Chart: 
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Energia | 334317.08 | 344423.02 | 321729.78 | 307991.99 | 285675.98 | 218770.25 | 166885.6 | 133290.94
Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów | 23732.01 | 22878.65 | 24351.84 | 24516.29 | 24223.83 | 24038.87 | 24001.47 | 24177.3
Rolnictwo | 31659.42 | 31659.66 | 31705.48 | 34051.67 | 33334.78 | 34650.27 | 33810.6 | 34519.85
Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo | -48018.52 | -32962.3 | -29143.46 | -18957.85 | -32282.75 | -24550.49 | -21107.75 | -14266.51
Odpady | 11000.17 | 8275.63 | 5608.23 | 4752.48 | 4652.44 | 4268.7 | 4041.42 | 3786.22
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Odpady 66% Rolnictwo 9% Energia 60%
Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo 70%
Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów 2%
1990  2040
Emisje GHG
[kt CO2eq]
446 (1990)  352 Mt (2005)  252 Mt (2030)  181 Mt(2040)
21% 44% 60%

## Slide 11: Scenariusz Bazowy. WEM
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym energii brutto
Chart: 
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
 | 0.069 | 0.093 | 0.119 | 0.161 | 0.209 | 0.298 | 0.366 | 0.435

## Slide 12: Scenariusz Ambitny. WAM
Chart: 
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Energia | 334317.08 | 344423.02 | 321729.78 | 307991.99 | 284421 | 202926.83 | 151998.65 | 105338.9
Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów | 23732.01 | 22878.65 | 24351.84 | 24516.29 | 24042.67 | 23526.81 | 22993.36 | 22650.89
Rolnictwo | 31659.42 | 31659.66 | 31705.48 | 34051.67 | 33111.96 | 32093.93 | 31582.27 | 30483.55
Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo | -48018.52 | -32962.3 | -29143.46 | -18957.35 | -45472.75 | -42083 | -35235.54 | -29984.47
Odpady | 11000.17 | 8275.63 | 5608.23 | 4752.48 | 4652.44 | 4268.7 | 4041.42 | 3786.22
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Odpady 66% Rolnictwo 4% Energia 68%
Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo 38%
Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów 5%
2005  2040
Emisje GHG
[kt CO2eq]
446 (1990)  352 Mt (2005)  221 Mt (2030)  132 Mt(2040)
21% 50% 70%

## Slide 13: Scenariusz Ambitny. WAM
13
Redukcja gazów cieplarnianych
2030 vs. 1990
50% łącznie
EU ETS
energetyka
przemysł
lotnictwo
transport morski
odpady
rolnictwo
ETS-2
budynki
transport
drobny przemysł
ESR
49%
vs. 2005
18,2%
vs. 2005

## Slide 14: Scenariusz Ambitny. WAM
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu końcowym energii brutto
Chart: 
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
 | 0.069 | 0.093 | 0.119 | 0.161 | 0.217 | 0.326 | 0.442 | 0.574

## Slide 15: Scenariusz Ambitny. WAM
32,6% OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.
56 %
35 %
17 %

## Slide 16: Polska a Fit for 55
EU Polska
redukcja GHG w 2030 w stosunku 55% 50 %
do 1990
udział OZE w końcowym 42,5% 32,6 %
zużyciu energii brutto w 2030
redukcję zużycia energii finalnej 11,7% 4,6%
w odniesieniu do prognoz scenariusza
PRIMES 2020

## Slide 17
Regionalny Plan Działań dla Klimatu i Energii

## Slide 18: Topologia systemu odwzorowana w modelu TIMES-MAŁOPOLSKA

## Slide 19
Ciepło?
Może OZE?
Więcej
OZE?
Może
kolektory
Na 30 lat
Długoterminowo
Model

## Slide 20
Obszar działania | Sektor działań | Klasyfikacja głównych źródeł emisji | 
Energia | produkcja ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej | emisje z wykorzystania paliw kopalnych | 
 | dystrybucja ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej |  | 
Budownictwo | budynki użyteczności publicznej (komunalne) | emisje ze zużycia paliw i energii | 
 | budynki niepubliczne (niekomunalne) |  | 
 | budynki mieszkalne (jednorodzinne i wielorodzinne) |  | 
Transport | transport publiczny/zbiorowy (w tym kolej i komunikacja miejska) | emisje ze zużycia paliw i energii | 
 | transport prywatny (w tym infrastruktura) |  | 
 | transport rowerowy i pieszy + uto* | - | 
Gospodarka | gospodarka odpadami | emisje ze składowania odpadów | emisje ze zużycia paliw i energii
 | gospodarka wodno–ściekowa | emisje z oczyszczania ścieków | 
 | przemysł (obejmuje zarówno działalności objęte i nie objęte EU-ETS) | emisje z produkcji przemysłowej | 
Rolnictwo | gospodarka rolna | emisje z uprawy roślin (w tym nawozy sztuczne) | emisje ze zużycia paliw i energii
 | gospodarka rolna | emisje z hodowli zwierząt | 
Lasy i użytkowanie terenu | lasy | emisje ze zużycia paliw i energii | 
 | użytkowanie gruntów (w tym błękitno–zielona infrastruktura miejska) | emisje ze zużycia paliw i energii | 
Sektory

## Slide 21: Ciepłownie, CHP, elektrownie

## Slide 22
Model budynku jednorodzinnego wolnostojącego
Model budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.
Model budynku wielorodzinnego.

## Slide 23: Scenariusze
SA (Stagnacja aktualizacja) – brak celów klimatycznych i energetycznych, odniesienia, otoczenie idzie do przodu.
KA (Krajowy Aktualizacja) – plany zapisane w KEPEiK v. 2024 r.
MA (Małopolska aktualizacja) – cele zapisane w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii
OA (Optymistyczny aktualizacja) – cele w ramach Fit for 55

## Slide 24: Cele scenariuszy
Krajowy Aktualizacja | Małopolska aktualizacja | Optymistyczny aktualizacja
2030 50% | 2030: 40% 2050: neutralność | 2030: 55% 2050: neutralność
2030: 32,6% 2040: 58,4% | 2030: 32% | 2030: 42,5%
2030: 12,8% | 2030: 8,8% | 2030: 11,7%

## Slide 25: Produkcja energii elektrycznej
Chart: PJ
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Biogaz | 0.036266 | 0.11553 | 0.32062 | 0.63787 | 0.91505 | 1.0989 | 1.2216
Biomasa | 0.72106 | 1.1288 | 1.312 | 2.0858 | 3.6031 | 5.2626 | 6.0336
Gaz ziemny i inne gazy | 0.635 | 1.2014 | 4.3265 | 6.0567 | 5.6843 | 7.4646 | 8.2106
Import | 27.5995 | 18.0567 | 15.1639 | 15.4767 | 30.2924 | 28.3887 | 31.4348
RDF | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0
Węgiel kamienny | 12.7169 | 16.3964 | 16.1425 | 14.5194 | 1.5996 | 0 | 0
Olej opałowy | 0.064181 | 0.062459 | 0.062599 | 0.059198 | 0.020894 | 0.021135 | 0.024231
Wiatr | 0.0047304 | 0.21154 | 0.41834 | 0.62515 | 0.83196 | 1.0372 | 1.034
Woda | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Słońce | 0.81855 | 1.6905 | 2.5624 | 3.4343 | 4.1583 | 4.6949 | 4.3596
Chart: PJ
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Biogaz | 0.036266 | 0.16059 | 0.48953 | 0.96555 | 1.4083 | 1.6882 | 1.9296
Biomasa | 0.72106 | 1.1283 | 2.4634 | 3.6677 | 7.2759 | 8.4657 | 9.0691
Gaz ziemny i inne gazy | 0.635 | 1.4502 | 2.2525 | 3.9989 | 7.147 | 9.099 | 4.0718
Import | 27.5995 | 17.5498 | 15.5572 | 11.9807 | 21.0353 | 24.7749 | 37.3288
RDF | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0.35708 | 0
Uran | 0 | 0 | 0 | 8.1589 | 8.0399 | 7.9888 | 7.912
Węgiel kamienny | 12.7169 | 16.3936 | 16.14 | 13.7152 | 0.79718 | 0 | 0
Olej opałowy | 0.064181 | 0.062459 | 0.067225 | 0.059103 | 0.032422 | 0.033999 | 0.036422
Wiatr | 0.0047304 | 0.62515 | 1.2456 | 1.866 | 2.4864 | 3.1053 | 3.1021
Woda | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
Wodór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8868
Słońce | 0.81855 | 3.6087 | 6.7477 | 10.5841 | 14.6214 | 19.1689 | 21.275
Scenariusz SA Scenariusz MA

## Slide 26: Podsumowanie
Wyznaczenie optymalnych ścieżek rozwoju w celu osiągnięcia celów klimatycznych
Określenie kosztów, wyzwań technologicznych, korzyści finansowych, środowiskowych
Budowa skalowalnego modelu energetycznego klasy 3E (Energy-Economy-Environment) na poziomie województwa
Ewaluacja modelu